## Slide 1
Співпраця Житомира з GIZ (проєкти)
«Енергоефективність у громадах»
Тривалість: 2013-2017
«Інтегрований розвиток міст в Україні»
«Енергоефективність в громадах ІІ»
«Інтегрований розвиток міст ІІ»
Тривалість: 2015-2019
Тривалість: 2019-2023
Тривалість: 2017-2019
«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»
Тривалість: 2020-2025
Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі
Тривалість: 2020-2024

## Slide 2
Проєкт «Енергоефективність у громадах» (2013-2017)
Система енергомоніторингу
Термомодернізація ЖДНЗ №63
Розвиток інституційної спроможності

## Slide 3
Залучення експертів.
Підвищення кваліфікації фахівців.
Mario Bodem Architecte DPLG

## Slide 4
Термомодернізація будівлі ЖДНЗ №63

## Slide 5
Термомодернізація будівлі ЖДНЗ №63
Енергоефективна термореновація ДНЗ №63 «Вербиченька» в м. Житомир була здійснена протягом 2014-2015 років в рамках співробітництва з Урядом Німеччини за підтримки двох проектів, що реалізуються GIZ:
«Енергоефективність у громадах»;
«Реформа управління на сході України».

## Slide 6
ЖДНЗ №63: уникнення містків холоду при влаштуванні сходів

## Slide 7
ЖДНЗ №63: уникнення містків холоду при заміні вікон

## Slide 8
ЖДНЗ №63: геліоколектор для ГВП
Загальна вартість робіт з енергоефективної термореновації ДНЗ №63 «Вербиченька» склала 3,6 млн. грн., з яких:
2,4 млн. грн. – грант від GIZ;
1,2 млн. грн. – кошти міського бюджету.
Для забезпечення закладу гарячою водою в міжопалювальний період було встановлено геліоколектор.

## Slide 9
ЖДНЗ №63: рекуператори

## Slide 10
ЖДНЗ №63: встановлення індивідуального теплового пункту

## Slide 11
ЖДНЗ №63: налаштування ІТП

## Slide 12
ЖДНЗ №63: налаштування ІТП
Зниження температури у приміщеннях на час, коли у них не перебувають діти, відвідувачі, персонал (вихідні і святкові дні, канікули, карантини, нічні години тощо) – реалізовується за допомогою відповідного налаштування регуляторів теплового потоку (САРТ), обладнання індивідуальних теплових пунктів, термостатичних клапанів на радіаторах
Chart: Добове споживаня тепла в ЖДНЗ № 63, ГДж/добу
| 9.4 | 11.4 | 13 | 12.7 | 12.1 | 10.199999999999999 | 9.1 | 8.4 | 5.9 | 6.3 | 4.7 | 6.1 | 9.1999999999999993 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 12.6 | 10.5 | 8.9 | 8.6 | 9.3000000000000007 | 9.1 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 5 | 4 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 1.1000000000000001 | 3.8 | -0.4 | -2.2000000000000002 | -2 | -1.2 | -2.2999999999999998 | -2.7 | -3.1 | -4.9000000000000004 | -5 | -1.9 | 0.4 | -3.5 | -4.4000000000000004 | -7.3 | -10.5 | -7.6 | -6.3 | -4.4000000000000004 | 1.1000000000000001 | 1.5 | -0.7 | -4.0999999999999996 | -1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | -0.1 | -0.9 | -1.8 | -3.4 | -4.9000000000000004 | -5.4 | -7.1 | -6.3 | -3.3 | -0.9 | 1.6 | -0.1 | -2.9 | -0.9 | 1.4 | 2.6 | 1.1000000000000001 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1 | -1.6 | -3 | -4.3 | -4.0999999999999996 | -6.4 | -7.7
Робочі 2018-2019 | 1.1225 | 1.581 | 1.8572 | 1.8935 | 1.6995 | 1.608 | 1.5324 | 1.5771 | 1.5766 | 1.5629 | 1.6967 | 1.8562 | 1.968 | 1.884 | 2.6588 | 2.6665 | 1.6141 | 1.5304 | 2.6902 | 2.8248 | 3.0211 | 3.5839 | 3.7086 | 3.9448 | 2.1396 | 3.6267 | 2.987 | 4.1253 | 4.0863 | 3.571 | 1.9755 | 2.629 | 3.0415 | 3.3762 | 2.5905 | 2.4848 | 2.4966 | 2.8181 | 2.9015 | 3.8393 | 3.8058 | 3.8854 | 3.9021 | 3.429 | 2.9391 | 2.7172 | 1.2142 | 2.4828 | 2.7507 | 2.3195 | 2.713 | 3.5169 | 4.1617
Вихідні 2018-2019 | 0.61249 | 0.58389 | 0.60126 | 0.59772 | 0.92388 | 1.3425 | 1.9275 | 2.071 | 2.7442 | 1.6502 | 3.2669 | 3.3637 | 1.9303 | 1.6475 | 2.0752 | 2.886 | 1.5407 | 1.8338 | 2.6754 | 1.8715 | 1.8087 | 2.1101 | 3.0312 | 2.8889 | 3.4792

## Slide 13
ЖДНЗ №63: споживання теплової енергії
Chart: ЖДНЗ №63: споживання тепла до та після термомодернізації, кВт*год
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Споживання тепла ДО | 194106.204 | 238478.652 | 227966.94 | 200769.048 | 194548.068
Споживання тепла ПІСЛЯ | 136690.4036 | 117104.9078 | 122810.2848 | 102301.9812 | 98348.4612 | 108256.7963 | 97590.6301
Градусодні | 3550.2 | 3897.6 | 3511.4 | 3342.5 | 3231.9 | 3300.3 | 3147.6 | 3440.2 | 3009.6 | 2999.2 | 3478.2 | 3168.3

## Slide 14
ЖДНЗ №63: споживання та відносна економія внаслідок термомодернізації будівлі
Відносне скорочення споживання теплової енергії внаслідок термомодернізації будівлі зросло з 31,2% у 2016 році до 48,8% у 2022 році (без врахування покращення внутрішньої температури).
Chart: Thermal modernization of kindergarten #63: consumption, savings and relative savings of heat
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Heat consumption BEFORE, MWh | 194.1396 | 238.5197 | 228.0062 | 200.8036 | 194.5815
Heat consumption AFTER, MWh | 136.7139 | 117.125 | 122.8314 | 102.3196 | 98.3654 | 108.2754 | 97.6074
Savings, MWh | 61.9857 | 72.3811 | 84.2911 | 78.878 | 82.2061 | 101.135 | 93.145
Relative savings, % | 0.31196 | 0.38195 | 0.40696 | 0.43531 | 0.45526 | 0.48295 | 0.4883